| 声明： 认证委托人保证本产品描述中的产品参数及关键零部件和材料等信息与实际生产的认证产品保持一致。当产品所用关键零部件和材料、涉及产品安全的设计和电气结构、证书内容等发生变更时，本组织确保执行《电动汽车非车载充电机认证实施规则》中关于产品变更的相关规定，使认证产品持续符合标准要求。 认证委托人：（公章） 日期： |
| --- |
| 1.概要 |
| 认证申请编号 | EETI-P-2018-0005 |
| 产品型号名称 | OY-LDZL-700V/150 |
| 委托人 | 武汉欧亚电气自动化设备有限公司 |
| 制造商 |  |
| 生产企业 | 武汉欧亚电气自动化设备有限公司 |
| 2.产品结构描述 |
| 产品主要用途 | 用于电动汽车充电，其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站。 |
| 产品的主要组成 | 控制单元，计量单元，通信单元 |
| 操作方式 | ■有载□空载 |
| 散热方式 | □自然风冷 □强迫风冷 ■其它 |
| 进出线方式 | □母排连接■电缆连接□其它 |
| 3.产品使用条件 |
| 安装环境 | ■户内 ■户外 |
| 安装方式 | ■地面安装 □地下安装 □其它 |
| 海拔高度 | □1000m及以下 ■2000m □3000m □4000m □其它 |
| 污秽环境 | ■无 □轻度 □中度 □重度 □其它补充参数 |
| 温度范围 | -30℃～ +55℃ |
| 湿度条件 | 5%～95%，无凝霜 |
| 抗震水平 | ■无 □AG2 □AG3 □AG5 □其它 |
| 低温环境 | □-5℃ □-10℃ □-25℃ ■-30℃ □-40℃ □其它 |
| 4.产品主要技术参数(如不适用项可用 “/” 表示) |
| 额定电压 | DC 220V | 额定频率 | 50Hz |
| 额定绝缘水平 | / |
| 额定电流和温升 | 32A |
| 最大输入功率 | 7kW | 输入电流 | 32A |
| 计量精度 | 1级 | 待机功耗 | ≤3W |
| 输出电压 | AC220V | 输出电流 | 32A |
| 输入频率 | 50HZ | 冷却方式 | 自然冷却 |
| 使用条件 | 户外/户内 | 总质量 |  |
| 工作温度 | -30℃～+55℃ | 工作湿度 | 5%～95% |
| 工作海拨 | ＜2000m | 防护等级 | IP54 |
| 5. 产品的企业标准或技术文件、试验报告等文件（可自行增减行数） |
| 文件编号 | 文件名称 | 版本或批准日期 | 备注 |
|  | 企业标准 |  |  |
|  | 试验/检测大纲 |  |  |
|  | 产品安装使用维护说明书 |  |  |
|  | 型式试验报告 |  | （注明报告出具单位） |
|  | 例行试验报告（出厂检验报告） |  |  |
| 应说明： A、整体结构，安装/使用方式、相间、对地的电气间距； B、产品额定技术参数； C、变压器额定参数； D、接线方式、材料、镀层、允许温升； E、绝缘材料的等级； F、冷却设备运行方式。 |
| 6. 产品图纸（可自行增减行数） |
| 图纸编号 | 图纸名称 | 版本或批准日期 | 备注 |
|  | 产品生产工艺流程图 |  | 必须有审核签字和加盖公章 |
|  | 主回路单线图 |  | 一次电气原理图 |
|  | 总装配图 |  | 整体结构，外形尺寸 |

| 2.产品结构描述 |
| --- |
| 产品主要用途 | 用于电动汽车充电，其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站。 |
| 产品的主要组成 | 控制单元，计量单元，通信单元 |
| 操作方式 | ■有载□空载 |
| 散热方式 | □自然风冷 □强迫风冷 ■其它 |
| 进出线方式 | □母排连接■电缆连接□其它 |
| 3.产品使用条件 |
| 安装环境 | ■户内 ■户外 |
| 安装方式 | ■地面安装 □地下安装 □其它 |
| 海拔高度 | □1000m及以下 ■2000m □3000m □4000m □其它 |
| 污秽环境 | ■无 □轻度 □中度 □重度 □其它补充参数 |
| 温度范围 | -30℃～ +55℃ |
| 湿度条件 | 5%～95%，无凝霜 |
| 抗震水平 | ■无 □AG2 □AG3 □AG5 □其它 |
| 低温环境 | □-5℃ □-10℃ □-25℃ ■-30℃ □-40℃ □其它 |
| 4.产品主要技术参数(如不适用项可用 “/” 表示) |
| 额定电压 | DC 220V | 额定频率 | 50Hz |
| 额定绝缘水平 | / |
| 额定电流和温升 | 32A |
| 最大输入功率 | 7kW | 输入电流 | 32A |
| 计量精度 | 1级 | 待机功耗 | ≤3W |
| 输出电压 | AC220V | 输出电流 | 32A |
| 输入频率 | 50HZ | 冷却方式 | 自然冷却 |
| 使用条件 | 户外/户内 | 总质量 |  |
| 工作温度 | -30℃～+55℃ | 工作湿度 | 5%～95% |
| 工作海拨 | ＜2000m | 防护等级 | IP54 |
| 5. 产品图纸（可自行增减行数） |
| 图纸编号 | 图纸名称 | 版本或批准日期 | 备注 |
|  | 产品生产工艺流程图 |  | 必须有审核签字和加盖公章 |
|  | 主回路单线图 |  | 一次电气原理图 |
|  | 总装配图 |  | 整体结构，外形尺寸 |

| 6. 关键零部件/材料一览表（可自行增减行数） |
| --- |
| 序号 | 关键件名称（适用时） | 制造商 | 型号/规格 | 技术参数 | 标准/规范 | 认证证书/ 报告编号 |
| 1 | 车辆插头 |  |  |  |  |  |
| 2 | 充电线缆 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防雷模块 |  |  |  |  |  |
| 4 | AC/DC 模块 |  |  |  |  |  |
| 5 | 通讯控制模块器件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 熔断器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 熔断器支持件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 隔离变压器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外壳材料、装饰件材料 |  |  |  |  |  |
| 10 | 接触器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 继电器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 开关（包括急停开关/防倾倒开关/船形开关等开关） |  |  |  |  |  |
| 13 | 开关电源 |  |  |  |  |  |
| 14 | 印制线路板 |  |  |  |  |  |
| 15 | 断路器 |  |  |  |  |  |
| 16 | 隔离用光电耦合器 |  |  |  |  |  |
| 17 | 抑制射频干扰固定电感器 |  |  |  |  |  |
| 18 | 抑制无线电干扰电容器（隔离、跨线、X类、Y类电容器） |  |  |  |  |  |
| 19 | 功率器件（IGBT 或mosfet） |  |  |  |  |  |
| 20 | 功率导线 |  |  |  |  |  |
| 21 | 风机 |  |  |  |  |  |
| 22 | 压敏电阻器/电涌抑制器 |  |  |  |  |  |
| 23 | 整件滤波器 |  |  |  |  |  |

注：如果关键零部件/材料信息在图纸中已有详细说明，可在“备注”中标明图号，省略文字填写内容。

7. 随附资料（以电子扫描方式附后）

7.1 企业标准（如有）

（扫描插入，下同）

7.2 试验/检测大纲

7.3产品安装使用维护说明书

7.4 型式试验报告

7.5例行试验或出厂检验报告

7.6产品生产工艺流程图

7.7型号解释

*   *   *   * －   *  /     * － *

额定*

额定电流(A)

额定电压(kV)

设计系列序号

户内用

*式

*

7.8 产品其它图纸

7.9样品照片·